## Slide 1
Seguridad y Cumplimiento Normativo
Controles de seguridad requeridos para la implementación de SQL Always On en MUFG Bank
C3NTRO
Cifrado en tránsito (TLS)
Habilitar TLS 1.2+ en todos los endpoints de Always On (puerto 5022). Certificados emitidos por la CA interna de MUFG Bank o CA de confianza.
Hardening del S.O.
Aplicar CIS Benchmark para Windows Server 2022 en todos los nodos. Deshabilitar servicios innecesarios, firewall habilitado con reglas mínimas.
Cuenta de servicio SQL
Usar cuenta de dominio dedicada con principio de mínimo privilegio. Nunca usar cuenta de Administrador local ni SYSTEM para el servicio SQL.
Políticas de auditoría SQL
Habilitar SQL Server Audit para logins fallidos, cambios de esquema y acceso a datos sensibles. Retención de logs según políticas de MUFG Bank / CNBV.
Gestión de accesos (IAM)
Roles de SQL Server alineados a grupos de AD. Revisión periódica de permisos. Separar acceso entre DBA operativo, DBA de emergencia y equipos de aplicación.
Cumplimiento regulatorio
Alineación con CNBV (Circular Única de Bancos), SOX y mejores prácticas DBAN. Evidencias de configuración segura como parte de los entregables del proyecto.
Nota: Los entregables de seguridad incluyen: documento de hardening aplicado, evidencia de cifrado TLS activo, script de auditoría SQL configurado y matriz de permisos revisada y firmada.

## Slide 2
Requerimientos de Almacenamiento
Diseño de volúmenes recomendado para optimizar el rendimiento del AG y separar cargas de I/O
C3NTRO
Volumen | Ruta recomendada | Tipo de disco | Tamaño estimado | Observación clave
Datos (.mdf / .ndf) | D:\SQLDATA\ | SSD SATA/NVMe | 2 TB por nodo | Separado del LOG para evitar contención de I/O
Log de trans. (.ldf) | L:\SQLLOG\ | SSD / NVMe ★ | 500 GB por nodo | ★ Componente más crítico del AG. Latencia < 1 ms requerida.
TempDB | T:\SQLTEMPDB\ | SSD dedicado | 200 GB por nodo | 1 archivo por núcleo lógico (máx. 8). Volumen exclusivo.
Backups | B:\SQLBACKUP\ | HDD / NAS | ≥ 3x tamaño BDs | Backups en réplica secundaria preferida (fn_hadr_backup_is_preferred_replica).
S.O. / Binarios SQL | C:\ (Sistema) | SSD 500 GB | 500 GB por nodo | No mezclar con datos SQL. Incluye logs del S.O. y pagefile.
Regla de oro: NUNCA compartir el volumen del LOG (.ldf) con datos, TempDB o backups. La latencia de escritura en el LOG impacta directamente el throughput de replicación del AG.

## Slide 3
Matriz RACI — Responsabilidades del Proyecto
R = Responsable | A = Aprobador | C = Consultado | I = Informado
C3NTRO
R Responsable
A Aprobador
C Consultado
I Informado
Actividad del Proyecto | DBA / Arq. SQL | Líder TI / PMO | Infraestructura | Dev / Apps | QA / Tester
Planeación e inventario AS-IS | R | A | C | I | I
Diseño arquitectura AlwaysOn TO-BE | R | A | C | I | I
Aprovisionamiento infraestructura / WSFC | C | A | R | I | I
Instalación SQL Server Enterprise 2022 | R | A | I | I | I
Configuración AG, Listener y Read-Only Routing | R | A | I | C | I
Migración de BDs al AG (seed + sincronización) | R | A | I | C | I
Actualización de cadenas de conexión | C | A | R | I | C
Pruebas funcionales y de failover | R | A | R | C | R
Cutover a producción (ventana mantenimiento) | R | A | C | C | I
Monitoreo post-migración (30 días) | R | A | C | I | I

## Slide 4
Arquitectura Destino (TO-BE) — SQL Server 2022 Always On
3 nodos Enterprise | Site A: Nodo Primario + Nodo Síncrono | Site DRP: Réplica Asíncrona | IPs MUFG Bank
C3NTRO
Centro de Datos Principal — Site A
Site DRP — Site B
Windows Server Failover Cluster (WSFC)
Nodo 1 — PRIMARIO (R/W) SQL Server 2022 Enterprise IP: 10.97.38.42 Failover Automático
RPO = 0 | RTO < 30 s
Nodo 2 — SECUNDARIO (R/O) SQL Server 2022 Enterprise IP: 10.97.38.43 Readable Secondary
Backups preferidos aquí
◄► Síncrono
AG Listener — Punto de conexión unificado IP Listener: 10.97.38.239 | Puerto: 1433 | Read-Only Routing activo
Aplicación Contabilidad
Cadena: Server=AG-LISTENER,1433;MultiSubnetFailover=True
Nodo 3 — DRP (Asíncrono) SQL Server 2022 Enterprise IP: 10.97.39.34 Listener DRP: 10.97.39.239
Failover manual | RPO > 0
Asíncrono ► ►
Listener DRP
10.97.39.239 | Puerto: 1433
Repl. síncrona (RPO=0)
Repl. asíncrona (DRP)
AG Listener / Routing
Readable Secondary

## Slide 5
Best Practices — SQL Server 2022 + Always On
Recomendaciones técnicas para garantizar rendimiento, estabilidad y seguridad del ambiente
C3NTRO
1
Enterprise Edition obligatorio
SQL Standard no soporta AG completo. Usar Enterprise en todos los nodos para habilitar réplicas de lectura, Read-Only Routing y hasta 9 réplicas.
2
Separar volúmenes de disco
DATA (D:), LOG (L:), TempDB (T:) y BACKUP (B:) en discos dedicados. El LOG requiere SSD/NVMe con latencia < 1 ms para no degradar la replicación.
3
TempDB optimizado
Configurar 1 archivo por núcleo lógico (máximo 8) en SSD dedicado. Misma configuración en todos los nodos del AG para comportamiento uniforme en failover.
4
Modo FULL antes de incorporar al AG
Toda BD debe estar en modo de recuperación FULL y contar con un backup base tomado ANTES de agregar al Availability Group.
5
Query Store habilitado
Activar Query Store en todas las BDs antes de migrar. Permite detectar regresiones de planes de ejecución post-migración y facilita el ajuste con el QTA.
6
Recursos iguales en todos los nodos
La réplica secundaria DEBE tener los mismos CPU y RAM que el primario. Degradar recursos en secundaria genera caídas de rendimiento durante el failover.
7
Backups en réplica secundaria
Configurar AUTOMATED_BACKUP_PREFERENCE=SECONDARY. Usar sys.fn_hadr_backup_is_preferred_replica() en el SQL Agent Job para no impactar al primario.
8
MultiSubnetFailover=True obligatorio
Toda cadena de conexión debe incluir MultiSubnetFailover=True y ApplicationIntent (ReadOnly / ReadWrite) para aprovechar el AG Listener y el routing automático.
9
Red de replicación dedicada (10 Gbps)
VLAN separada para el endpoint del AG (puerto 5022). Nunca mezclar con tráfico de aplicación. Habilitar Jumbo Frames (MTU 9000) para reducir overhead de CPU.
10
Sincronizar objetos de instancia
Logins, SQL Agent Jobs, Linked Servers y credenciales NO se replican con el AG. Deben recrearse manualmente en todos los nodos antes del cutover a producción.